## Slide 1
КУРСОВАЯ РАБОТА
Разработка сети передачи данных с использованием RIP,OSPF,HSRP.
Выполнил:
Клепиков С. Д.
Проверили:
Желенков Б.В.
Желенкова М.Б.

## Slide 2: “Все, что нас не убивает, делает нас сильнее” Ф. В. Ницше.
2
Цель работы - Разработка сети передачи данных с использованием RIP, OSPF и HSRP.
Задачи работы:
Три раза перепутать сериальники;
Ошибиться и стереть марш на стойке;
Пинговать не тот айпишник.

## Slide 3: Адресный план сети и пинги
^ DHCP | WAN ^

## Slide 4: Сеть здорового человека (эксперимент)

## Slide 5: Сеть курильшика (в реальности)

## Slide 6: ACL
НА примере второго отдела, где нельзя пинговать никуда, кроме как во второй отдел:
ip access-list extended 111
deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.11.0 0.0.0.255
deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.12.0 0.0.0.255
deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.13.0 0.0.0.255
permit ip any any

## Slide 7: Таблицы маршрутизации

## Slide 8: DHCP + WAN

## Slide 9: R1-R3 config (WAN, RIP, OSPF)
interface Serial0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
clock rate 125000
!
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
redistribute static metric 20 subnets
redistribute rip metric 10 metric-type 1 subnets
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 93.92.113.1 0.0.0.255 area 0
default-information originate
!
router rip
version 2
redistribute ospf 1 metric 1
network 192.168.1.0
network 93.92.113.1
hostname R2
!
track 1 interface Serial0/0/0 line-protocol
! interface GigabitEthernet0/1.12
encapsulation dot1Q 12
ip address 172.16.13.225 255.255.255.224
ip broadcast-address 172.16.13.255
no snmp trap link-status
standby 3 ip 172.16.13.254
standby 3 priority 90
standby 3 preempt
standby 3 track 1 decrement 50
!
router rip
version 2
network 172.16.0.0
network 192.168.1.0
no auto-summary
!
hostname R3
!
track 1 interface Serial0/0/1 line-protocol
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.13.2 255.255.255.128
ip helper-address 192.168.2.1
no snmp trap link-status
standby 1 ip 172.16.13.126
standby 1 priority 95
standby 1 preempt
standby 1 track 1 decrement 50
! router ospf 1
log-adjacency-changes
network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.12.0 0.0.0.127 area 0
network 172.16.12.128 0.0.0.127 area 0
network 172.16.13.0 0.0.0.127 area 0
network 172.16.13.128 0.0.0.63 area 0
network 172.16.13.192 0.0.0.31 area 0
network 172.16.13.224 0.0.0.31 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

## Slide 10: HSRP PoC

## Slide 11: Ping + WAN PoC

## Slide 12
Спасибо за Внимание!